1- DESCRIPTION DU MASSIF

Carte 1 : Situation de la forêt communale de Salapoumbé

Le sens du réseau hydrographique dominant est imposé par l’orientation de l’écoulement de la Boumba (Nord-Ouest – Sud-Est) qui est le plus grand cours d’eau du massif. Cette forêt ne présente pas une variabilité de son relief ni de son réseau hydrographique qui impose un sondage stratifié. Elle sera pour cela sondée en une seule unité de comptage.

La superficie totale de ce massif forestier est de 22 384 ha donc inférieure à 50 000 ha. Conformément aux prescriptions de l’arrêté 0222 fixant les normes d’élaboration, d’approbation, de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts de production du domaine forestier permanent, cette forêt doit être sondée à un taux minimum de 1%.

2- Plan de sondage

| Superficie totale du massif à inventorier (ha) : | 22 384 |
| --- | --- |
| Taux de sondage prévisionnel : | 1,27 |
| Superficie à sonder (ha) : | 284,5 |
| Superficie d’une placette de comptage : | 0,5 |
| Nombre de placettes de comptage : | 569 |
| Longueur totale des layons de comptage (m) : | 142 212 |
| Equidistance entre les layons de comptage (m) : | 1 538 |

Les layons de comptage seront ouverts dans le sens Nord-Est _ Sud-Ouest à partir des limites extérieures de la forêt qui seront ouvertes au préalable. On commencera par ouvrir le layon de comptage n°2. Pour ouvrir le layon n°1, on ouvrira à partir du layon n° 2 un layon d’accès de 1,66 km de gisement 180° et de coordonnées de départ (531 515-276 646) et (531 515-274 993). Il en sera de même du layon n°9 qui sera ouvert à partir du layon n°7 en ouvrant un layon d’accès de 1,66 km, de gisement 360° et de coordonnées de départ et d’arrivée (530 906-283 058 et 530 906-284 728).

Les coordonnées des points de départ et d’arrivée de chaque layon de comptage sont précisées dans le tableau ci-après :

Tableau 1 : Coordonnées des points de départ et d’arrivée des layons de comptage de la forêt communale de Salapoumbé

| N° Layon | Coordonnées point de départ | Coordonnées point d’arrivée | Longueur (km) | Gisement (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| LC 1 | 531 551 | 274 993 | 527 390 | 273 227 | 4,521 | 247 |
| LC 2 | 538 340 | 279 544 | 529 540 | 275 810 | 9,559 | 247 |
| LC 3 | 539 381 | 281 648 | 531 996 | 278 513 | 8,023 | 247 |
| LC 4 | 529 882 | 277 617 | 528 010 | 276 821 | 2,035 | 247 |
| LC 5 | 538 509 | 282 953 | 528 313 | 278 625 | 11,077 | 247 |
| LC 6 | 537 644 | 284 248 | 527 440 | 279 916 | 11,086 | 247 |
| LC 7 | 536 702 | 285 516 | 528 885 | 282 199 | 8,492 | 247 |
| LC 8 | 536 008 | 286 893 | 531 962 | 285 175 | 4,396 | 247 |
| LC 9 | 530 906 | 284 728 | 529 697 | 284 214 | 1,313 | 247 |
| LC 10 | 536 180 | 288 632 | 531 144 | 286 495 | 5,471 | 247 |
| LC 11 | 535 302 | 289 928 | 529 822 | 287 603 | 5,953 | 247 |
| LC 12 | 534 021 | 291 053 | 526 625 | 287 915 | 8,034 | 247 |
| LC 13 | 532 782 | 292 197 | 526 541 | 289 549 | 6,780 | 247 |
| LC 14 | 532 063 | 293 560 | 527 373 | 291 570 | 5,095 | 247 |
| LC 15 | 531 609 | 295 038 | 525 606 | 292 491 | 6,521 | 247 |
| LC 16 | 529 418 | 295 778 | 525 760 | 294 227 | 3,973 | 247 |
| LC 17 | 529 534 | 297 497 | 525 658 | 295 853 | 4,210 | 247 |
| LC 18 | 527 907 | 298 478 | 524 663 | 297 102 | 3,524 | 247 |
| LC 19 | 527 683 | 300 052 | 524 829 | 298 842 | 3,100 | 247 |
| LC 20 | 526 844 | 301 366 | 523 864 | 300 103 | 3,237 | 247 |
| LC 21 | 526 005 | 302 681 | 519 383 | 299 872 | 7,193 | 247 |
| LC 22 | 525 166 | 303 995 | 520 549 | 302 037 | 5,015 | 247 |
| LC 23 | 523 970 | 305 158 | 518 390 | 302 791 | 6,061 | 247 |
| LC 24 | 522 533 | 306 218 | 519 125 | 304 773 | 3,701 | 247 |
| LC 25 | 520 350 | 306 964 | 518 281 | 306 086 | 2,247 | 247 |
| LC 26 | 518 785 | 307 970 | 517 317 | 307 348 | 1,595 | 247 |
| TOTAL |  |  |  | 142,212 |  |

La longueur effective des layons de comptage sur le plan est de 142 212 m, ce qui donne un taux de sondage prévisionnel de 1,27%.

Carte 2 : Plan de sondage de la forêt communale de Salapoumbé